Обзор блоков питания Seasonic Х750, Х650, Х560, Х460, Х400

Для любого персонального компьютера, от офисной «печатной машинки», до продвинутой игровой станции или сервера, вопрос качественного электропитания чрезвычайно важен. При этом важен не только чистый запас мощности, который обеспечит запуск данной конфигурации. Огромное значение имеет также способность блока питания справляться с некачественным напряжением в сети (что до сих пор весьма актуально в наших условиях) и создавать необходимую силу тока для всех комплектующих, какую бы неравномерную нагрузку они не генерировали в процессе своей работы. Кроме того, хороший блок питания отличается высоким КПД, что означает более скромные счета за электроэнергию, меньший нагрев внутри корпуса и более тихую работу компьютера в целом.

Качественный блок питания никак не привлекает к себе внимание пользователя, и иные даже не знают о существовании такого компонента. Но вот если это устройство все же работает не так, как нужно… возможен целый комплекс самых разнообразных проблем, диагностировать и исправлять которые не только сложно, но и дорого. Спектр таких проблем очень широк – от банального сгорания блока, зачастую с сопутствующими спецэффектами в виде дыма и искр, до повреждения дорогостоящих компонентов внутри компьютера – процессора, материнской платы, видеокарты. Возможны и менее радикальные, но даже более неприятные сценарии – когда компьютер зависает или перезагружается от определенных сочетаний обычной нагрузки. Такие случаи чреваты потерями информации на жестком диске, и очень плохо диагностируются.

Таким образом, хороший блок питания должен быть достаточно мощным, обладать высоким КПД, уметь справляться с «грязным» электропитанием. Словом – быть качественным. Но как выбрать качественный блок, и каким образом его характеристики можно проверить?

Это возможно только с применением специального дорогостоящего оборудования, которое, как правило, можно найти лишь на заводах, где и производят блоки питания. Подробные результаты этих тестов обычно засекречены, и нам остается только полагаться на формальные показатели мощности и силы тока, да цену, которую заявляет производитель на свой товар.

Вот и получается, что блок питания вынужденно выбирают исходя из авторитетности бренда, формальных критериев с наклейки на коробке, и цены.

Тем приятнее, что сегодня нам выдалась уникальная возможность по-настоящему протестировать блоки питания – с использованием специализированного стенда, по методике оценки близкого к секретным заводским тестовым комплексам.

Создатель тестового стенда – единственного в Украине – Илья Цеменко, эксперт по блокам питания и опытный электронщик.

Прямая речь (Илья)

Для тестирования блоков питания был разработан универсальный стенд, который представляет собой набор электронных нагрузок и средства измерения тока, напряжения и мощности. Стенд позволяет провести испытания любых стандартных блоков питания мощностью до 2000 Вт. Конструктивно он выполнен в модернизированном корпусе Full Tower, и позволяет быстро подключать тестовый блок стандартными разъемами.

Мы можем управлять стендом с помощью ноутбука, (здесь на видео демонстрируем ноут с программой управления) что значительно облегчает задачу, и дает возможность проводить всесторонние и широкомасштабные тесты. В частности, мы можем проверить стабильность напряжений при всевозможных нагрузках на БП, замерять время включения и отключения, уровень помех на линии, стабильность дежурного источника питания и эффективность работы БП. Результаты тестирования отображаются в виде наглядных графиков, что удобно при подготовке публикаций и обзоров.

Въезд в видеообзоры БП

Компания Sea Sonic Electronics является одним из ярких примеров чисто инженерного подхода к бизнесу. В то время как большинство вендоров делают сильный акцент на маркетинг и продвижение своих продуктов, что неизбежно сказывается на стоимости, Seasonic предпочитает сосредотачиваться на создании инновационных технических решений. Так, компания первой внедрила в своих продуктах такие ключевые для блоков питания разработки, как управление скоростью вращения вентилятора в зависимости от температуры и технологию Active PFC, а также первой провела сертификацию своих устройств по программе 80 Plus, ставшей в последствии стандартом де-факто для определения эффективности блоков питания. Да и тот факт, что некоторые вендоры с более громкими именами просто покупают отдельные модели Seasonic, и интегрируют их в свой продуктовый ряд, но уже под собственным брендом, также говорит о многом.

Пожалуй, наиболее интересная линейка блоков питания в портфеле Seasonic на сегодняшний день – это серия X, которая включает в себя модели X400, X460, X560, X650 и X750, и пополнится более мощными моделями в ближайшее время. Диапазон мощностей этих продуктов позволяет использовать их как для простого офисного ПК, так и для геймерской станции любой конфигурации.

Главная отличительная черта линейки X – это соответствие стандарту 80 Plus Gold, что означает КПД блока питания более 87% при нагрузках в 20, 80 и 100% от номинала. Это важнейший показатель эффективности источника питания, который дает возможность рассчитывать не только на более рациональное расходование электроэнергии, но на малое количество рассеиваемого тепла, а, соответственно, низкий уровень шума при стабильной работе. И это чрезвычайно важные факторы, особенно для домашнего использования. При этом спецификация 80 Plus предусматривает оценку в сетях 110 В – а это значит, что в наших условиях КПД будет еще на несколько процентов выше.

Seasonic X-750 (обзор идет в «большое» видео) (раскручиваем)

Данный блок является топовым в линейке «иксов» на данный момент, однако, по неофициальной информации, в ближайшее время ожидается ее пополнение рядом моделей вплоть до 1,2 киловатта и даже более.

Продукт поставляется в Retail-упаковке. Помимо аккуратно оформленной коробки это означает наличие обширного, как для блока питания, комплекта поставки, включающего в себя документацию, сетевой шнур, мягкий чехол и двухсекционную сумку для кабелей.

Особенности и характеристики

Seasonic X-750 обладает модульным подключением всех кабелей. Благодаря этому его владелец сможет минимизировать беспорядок в корпусе, отсоединив все неиспользуемые линии питания. Отметим, что все комплектные шнуры имеют черную оплетку, что будет дополнительно способствовать аккуратности внутри компьютера. Немаловажно и то, что кабеля имеют достаточную длину, а значит, подойдут для корпусов любого размера.

Невзирая на высокую мощность и топовое позиционирование, Х-750 очень тихий. Для многих, возможно, этот фактор будет наиболее важным. В режиме простоя и малой нагрузки его 12 см вентилятор попросту не вращается, плавно раскручиваясь при необходимости до 300-400 оборотов в минуту. И лишь при действительно серьезном энергопотреблении вентилятор начинает вращаться быстро, хотя и по-прежнему тихо. Немаловажно, что вентиляционная сетка со всех сторон имеет шестигранные ячейки, что обеспечивает наименьшее сопротивление при прохождении воздушного потока.

Отдельного упоминания заслуживает шарикоподшипниковый вентилятор производства Sanyo Denki, обладающий оптимизированной геометрией лопастей и регулируемой скоростью вращения. Как следствие, он весьма эффективен при минимальном уровне шума. Отметим, что большинство блоков питания в Украине продаются с втулочными вентиляторами, что не только влияет на их долговечность, но делает такие модели значительно более шумными, особенно через полгода-год использования. Но даже в сравнении с другими шарикоподшипниковыми вентиляторами, решения Sanyo Denki выделяются по эффективности охлаждения, да и шумят они минимально.

Что касается абсолютной мощности, то тут X-750 хоть и не рекордсмен (не редкость – модели по 1000 Вт и более), но обладает весьма впечатляющими характеристиками. При номинальной мощности в 750 Вт, блок обеспечивает нагрузку в 62 А (!) по линии +12V, которая питает наиболее прожорливые компоненты ПК.

Кроме того, Х-750 соответствует стандарту эффективности 80 Plus Gold, что не только дает ряд практических преимуществ, но и говорит о качестве блока питания в целом.

В отличие от других БП, компонентам X-750 достаточно всего пары алюминиевых пластин для охлаждения даже под максимальной нагрузкой. (показываем радиаторы-пластинки). Современный DC-DC стабилизатор выполнен прямо на плате с выходными разъемами, а выходные конденсаторы имеют полимерный электролит, что позволяет значительно эффективнее сглаживать исходящие напряжения.

Вентилятор Sanyo Denki San Ace 120 имеет номинальную мощность полтора ватта, чего достаточно для блока с 80 Plus Gold. Не удивительно, что даже на полной мощности блок остается практически бесшумным.

Тестирование

Для проведения теста устанавливаем БП в штатное место корпуса (на видео прикручиваем крепежную рамку к БП, монтируем БП в корпус, 3-5 секунд). Присоединяем выходные разъемы к стенду, (на видео втыкаем шнурки в разъемы, пару секунд) и подключаем сетевой кабель от стенда к БП. Запитываем комплекс и показываем программу управления стендом (наверно на ноутбуке). Включаем БП с помощью стенда, замеряем время включения/отключения блока. Значения менее 500 мс считается нормой. Наш X750 включился за 307мс, выключился 36мс. Далее автоматический тест дежурного напряжения. (показываем бегущие данные теста, линию графика). Напряжение стабильно и даже на полной нагрузке 15Вт сохраняет уровень чуть выше 5В.

Далее переходим к тесту КНХ. Строим график, на видео - бегут данные, кулеры воют, светодиоды мигают. По окончанию теста показываем результат.

В итоге X-750 справился со всеми возможными нагрузками в заданных пределах на отлично, погрешность стабилизации по всем каналам не превысила 3% при требуемых 5% по документу ATX v2.2 PSDG. Тест на нагрузку 120% (900 Вт) – стабильность напряжений по-прежнему в порядке.

С эффективностью тоже порядок, она равна более 90% в широком диапазоне от 225 Вт до впечатляющих 800 Вт нагрузки. В цифрах это значит, что при нагрузке 600 Вт блок питания потребляет всего 641 Вт, т.е. рассеивается в тепло лишь 41Вт. На практике 600 Вт сможет потребить лишь очень мощная система, с топовым процессором, серьезной материнской платой и двумя мощными видеокартами типа GeForce GTX 480.

|  | X750 | X650 | X560 | X460 | X400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CPU | Intel Core i7 980x |
|  | разгон до 4 |  |  |  |
| Mobo | любая Х58 с 2 слотами PCI-E |
| DRAMs | можно любую |
| GPU | 2 x GTX480 | одна GTX 480 |
| Storage | Тоже без разницы, пяток HDD :) |

Одна видяха и материнка у меня есть, если что :)

Итоги

По совокупности факторов, и принимая во внимание результаты тестирования, Seasonic X-750 не только оправдал, но и превзошел наши ожидания, оказавшись одним из наиболее совершенных блоков питания на рынке на данный момент. Он справился с нагрузкой как на стенде, так и в реальном компьютере, причем как в номинальном, так и форсированном режимах. Сильными сторонами модели является высокая мощность в сочетании с отличным КПД, качественная элементная база и новаторская архитектура Resonant LLC, очень тихая работа, полностью модульная система подключения кабелей и хорошая комплектация.

По нашему мнению, этот блок легко обеспечит надежным электропитанием производительную рабочую станцию или игровой ПК, а его эргономические особенности позволяют рекомендовать его к использованию в системе любой мощности и модели применения.

| Seasonic X-750 (SS-750KM Active PFC F3) |
| --- |
| Номинальная мощность | 750 Вт |
| Тип | ATX 12V / EPS12V |
| Габариты | 160 х 150 х 86 мм |
| Стандарт эффективности | 80 Plus Gold |
| Комплект поставки | Блок питания, чехол, документация, комплект модульных кабелей, сумка, |
| Особенности | Модульное подключение кабелей, тихий вентилятор с регулировкой скорости вращения, преобразование DC to DC, рекордный КПД |
| Гарантия | 5 лет |

Титры к Seasonic X-750

Номинальная мощность: 750 Вт

Габариты: 160 х 150 х 86 мм

Соответствие стандарту КПД 80 Plus Gold

Модульное подключение кабелей

Гибридная система охлаждения

Тихий вентилятор с автоматической регулировкой скорости вращения

Гарантия: 5 лет

Seasonic X-650

Модель Х-650 отличается от старшего брата в лице X-750 только мощностью, а значит, тоже обладает рядом впечатляющих технических и  инженерных решений.

Блок питания поставляется в Retail-упаковке, с подобающим топовому продукту комплектом поставки. В коробке покупатель обнаружит вельветовый чехол для самого блока и двухслотовую сумку для съемных кабелей, а также документацию и сетевой шнур. Немаловажно и то, что кабеля имеют достаточную длину, а значит, подойдут для корпусов любого размера.

Особенности и характеристики

Seasonic X-650, как и остальные модели соответствует стандарту эффективности 80 Plus Gold, что означает уровень КПД в 87%, либо выше при нагрузках в 20, 80 и 100% от номинала. Это не только говорит об общем уровне технического совершенства блока питания, но и дает практические преимущества – более низкое энергопотребление, меньшую степень нагрева, и, соответственно, более низкий уровень шума всей системы.

Оригинальное решение – полностью съемные кабеля. Отметим, что Seasonic первым из вендоров реализовал данную схему. Это весьма удобно, так как позволяет отсоединить неиспользуемые линии питания, обеспечив тем самым аккуратность и порядок в корпусе.

При мощности в 650 ватт данная модель выдает нагрузку в 54 А по линии +12V, которая снабжает питанием ключевые ресурсоемкие компоненты системы. Это очень хороший показатель.

Как и старший блок, Х-650 способен не только обеспечить энергией мощный ПК, но и поберечь при этом уши человека, работающего за ним. При невысокой нагрузке вентилятор блока питания вообще не вращается, и лишь при необходимости постепенно раскручивается, все равно оставаясь практически бесшумным. Основная заслуга тут принадлежит весьма качественному 120 мм вентилятору производства Sanyo Denki, а также системе «умного» управления скоростью его вращения. Нужно сказать, что большинство блоков питания в Украине продаются с втулочными вентиляторами, что не только влияет на их долговечность, но делает такие модели значительно более шумными. Отметим и ячеистую структуру вентиляционных решеток блока, которая обеспечивает минимальное сопротивление проходящему потоку воздуха.

Тестирование

Слово за Ильей, по возможности не сильно растекаться мыслью по древу – наиболее характерные диаграммы, тесты, их комментарий. В т.ч. используем не только тестовый стенд, но и мощный комп – «реальные условия».

Все аналогично 750тому.

x650.xlsx

Итоги

Тестирование показало, что блок справляется с нагрузкой как в паспортном, так и в формированном режимах. Оценивая Seasonic X-650 в целом, можно сказать, что это очень качественно изготовленный блок питания, обладающий, к тому же, рядом эргономических достоинств – модульным подключением кабелей, тихой работой и высочайшим КПД. В сочетании с высокими параметрами мощности и многоуровневой стабилизацией, это делает его отличным выбором для любого мощного ПК, за исключением, разве что, наиболее экстремальных оверклокерских и игровых систем, для которых мы порекомендовали бы присмотреться к модели Seasonic X-750, либо более мощным решениям серии Х, которые должны появиться в ближайшее время.

| Seasonic X-650 (SS-650KM Active PFC F3) |
| --- |
| Номинальная мощность | 650 Вт |
| Тип | ATX 12V / EPS12V |
| Габариты | 160 х 150 х 86 мм |
| Стандарт эффективности | 80 Plus Gold |
| Комплект поставки | Блок питания, чехол, документация, комплект модульных кабелей, сумка, |
| Особенности | Модульное подключение всех кабелей, вентилятор с регулировкой скорости вращения, преобразование DC to DC, рекордный КПД |
| Гарантия | 5 лет |

Титры к Seasonic X-650

Номинальная мощность: 650 Вт

Габариты: 160 х 150 х 86 мм

Соответствие стандарту КПД 80 Plus Gold

Модульное подключение всех кабелей

Гибридная система охлаждения

Тихий вентилятор с автоматической регулировкой скорости вращения

Гарантия: 5 лет

Seasonic X-560

Seasonic X-560 относится к среднему классу линейки «иксов», и обладает несколько меньшей мощностью в сравнении с топовыми моделями. Тем не менее, и 560 ватт должно быть достаточно практически любому компьютеру, кроме наиболее экстремальных систем.

Дизайн блока питания выполнен в благородных черно-золотистых тонах. Он поставляется в розничном исполнении, которое включает в себя красочную упаковку и немалый комплект аксессуаров. В коробке пользователь найдет мягкий чехол, специальную сумку для кабелей питания, документацию и сетевой шнур. Немаловажно и то, что кабеля имеют достаточную длину, а значит, будут подойдут для корпусов любого размера.

Особенности и характеристики

Обладая мощностью в 560 ватт, модель Х-560 обеспечивает напряжение в 46 А по линии +12V, которая является ключевой для энергообеспечения наиболее прожорливых компонентов системы.

Как и старшие модели Х-650 и Х-750, данный блок имеет модульную схему подключения кабелей, что позволяет организовать внутрикорпусное пространство максимально эффективно, сводя к необходимому минимуму хитросплетения шнуров внутри компьютера.

Также Seasonic X-560 может похвастаться очень тихой работой – его 120 мм вентилятор полностью останавливается при работе с невысокой нагрузкой, начиная раскручиваться только при выполнении ресурсоемких задач. Немалая заслуга в этом принадлежит высококачественному шарикоподшипниковому вентилятору Sanyo Denki, который не шумит даже на высоких оборотах. Нужно сказать, что большинство блоков питания в Украине продаются с втулочными вентиляторами, что не только влияет на их долговечность, но делает такие модели значительно более шумными. Но все же основная причина кроется в низком тепловыделении – благодаря соответствию стандарту 80 Plus Gold, Х-560 обеспечивает КПД не менее 87% при нагрузках в 20, 80 и 100% от номинала. А значит – мало греется.

Тестирование

По показателю времени включения, блок немного превысил рекомендуемые 500 мс по стандарту ATX 2.2, но ничего страшного в этом нет. Время выключения составило 42мс.

Уровень напряжения дежурного источника даже при перегрузке на 20% не понизился ниже 5В.

Кросс-нагрузочные параметры в порядке, отклонения в худшем случае не превысили 3%. Каналы +12В вообще практически не вышли за допуск 2% демонстрируя отличную стабильность.

В целом эффективность блока даже при малых нагрузках держится на уровне более 88%, а в диапазоне 220-450Вт, наиболее характерном для типичного домашнего или игрового ПК – около 91%.

Итоги

Подводя итоги, можно сказать, что Seasonic X-560, будучи далеко не самым мощным в линейке, обладает тем же комплексом инноваций и технологических решений, что и старшие модели. Ну а о недостатке мощности стоит волноваться только тем, кто собирает уж слишком экстремальную систему. Для обычного, даже очень мощного ПК возможностей модели Х-560 хватит с лихвой.

| Seasonic X-560 (SS-560KM Active PFC F3) |
| --- |
| Номинальная мощность | 560 Вт |
| Тип | ATX 12V / EPS12V |
| Габариты | 160 х 150 х 86 мм |
| Стандарт эффективности | 80 Plus Gold |
| Комплект поставки | Блок питания, чехол, документация, комплект модульных кабелей, сумка, |
| Особенности | Модульное подключение кабелей, вентилятор с регулировкой скорости вращения, преобразование DC to DC, рекордный КПД |
| Гарантия | 5 лет |

Титры к Seasonic X-560

Номинальная мощность: 560 Вт

Габариты: 160 х 150 х 86 мм

Соответствие стандарту КПД 80 Plus Gold

Модульное подключение кабелей

Гибридная система охлаждения

Тихий вентилятор с автоматической регулировкой скорости вращения

Гарантия: 5 лет

Seasonic X-460 Fanless (обзор идет в «большое» видео) (раскручиваем)

Настоящей жемчужиной в новой линейке «иксов» от Seasonic, несомненно, являются безвентиляторные модели, и в частности Х-460. Столь мощный блок питания без активного охлаждения удалось создать благодаря высокому КПД, вследствие чего модель рассеивает минимальное количество тепла.

X-460 поставляется в отличной комплектации, в которую входит мягкий чехол, сумка для кабелей питания, документация и сетевой шнур. Сам блок питания поставляется в красочной коробке, а его дизайн выполнен в черно-золотистой гамме, которая призвана подчеркнуть его соответствие стандарту эффективности 80 Plus Gold. Это означает, что КПД X-460 составляет более 87% при нагрузках в 20, 80 и 100% от номинала.

Особенности и характеристики

Как и более мощные собратья в линейке, Seasonic X-460 имеет модульное подключение кабелей питания, что облегчает задачу аккуратной организации пространства внутри системного блока.

Данная модель способна обеспечить силу тока в 38 ампер по линии +12V, что является беспрецедентно высоким значением для устройства такой мощности.

Самое интересное в этом блоке, разумеется, скрывается внутри. По сути он построен на платформе старших моделей, а вместо вентилятора несколько увеличены радиаторы. При этом корпус перфорирован и используется для охлаждения. Транзисторы DC-DC также накрыты дополнительным радиатором. Благодаря продуманному дизайну и высокому КПД, таких мер достаточно для обеспечения бесперебойной работы блока.

Тестирование

Время включения блока питания слегка превысило рекомендуемые ATX PSDG v2.2 полсекунды и составило 588 мс. Время отключения в пределах допуска, не более 40 мс.

Тест работы дежурного источника напряжения 5В не выявил проблем, даже при нагрузке 120% от номинальных 12.5 Вт. Напряжение во всех случаях стабильно держалось более 5В, так что за питание USB-накопителей с Seasonic X460 можно не волноваться.

Кросс-нагрузочный тест также не выявил никаких проблем, как на полной мощности, так и при перегрузке 120%. Отклонение по рабочим каналам ни при каких условиях не вышли даже за рамки 3%, что значительно лучше лимита в 5%, заложенного в спецификации ATX.

Напряжение +12В незначительно завышено, что даже лучше для локальных преобразователей процессора, видеокарт и накопителей.

Защита по короткому замыканию на линиях отработала тоже исправно. Во время тестирования корпус блока нагрелся незначительно.

Эффективность работы БП достигает максимума при нагрузках 70-90%, и составляет впечатляющие 95%. Ведь в отличие на большинство блоков, которые демонстрируют наилучшую эффективность при 50% нагрузке, X-460 является по сути моделью X-560, дефорсированную, и адаптированную под безвентиляторную конструкцию. Поэтому мы особо и не переживали, подавая на блок 120% нагрузки.

У безвентиляторных БП можно закрепить термопару на радиатор диодных сборок и показать нагрев (надеюсь будет ниже 70°С :)).

Выводы

Качественный безвентиляторный блок питания – практически обязательный компонент малошумного компьютера, однако предупреждение в инструкции и здравый смысл подсказывают, что корпус такого ПК должен быть хорошо спроектирован и иметь внутри «правильные» воздушные потоки. При соблюдении этих условий Seasonic X-460 вполне способен качественно и бесшумно обеспечить энергией весьма мощный ПК, и лишь для самых «навороченных» конфигураций мы посоветуем обратить внимание на более мощные модели.

Немаловажно и то, что благодаря высокому КПД, на сегодняшний день безвентиляторные блоки Seasonic серии X являются уникальным предложением, не имеющим аналогом по сочетанию свойств и мощности.

| Seasonic X-460 (SS-460FL Active PFC F3) |
| --- |
| Номинальная мощность | 460 Вт |
| Тип | ATX 12V / EPS12V |
| Габариты | 160 х 150 х 86 мм |
| Стандарт эффективности | 80 Plus Gold |
| Комплект поставки | Блок питания, чехол, документация, комплект модульных кабелей, сумка, |
| Особенности | Модульное подключение кабелей, пассивное охлаждение, преобразование DC to DC, рекордный КПД |
| Гарантия | 5 лет |

Титры к Seasonic X-460

Номинальная мощность: 460 Вт

Габариты: 160 х 150 х 86 мм

Соответствие стандарту КПД 80 Plus Gold

Модульное подключение кабелей

Пассивное охлаждение

Гарантия: 5 лет

Seasonic X-400

Как и старшая модель Х-460, Seasonic X-400 является безвентиляторным блоком питания. В то же время, все прогрессивные наработки серии Х в нем присутствуют в полной мере, а значит, это должен быть весьма интересный продукт.

Модель поставляется в аккуратно оформленной коробке, внутри которой находится мягкий тканевый чехол, сумка с двумя отсеками для кабелей питания, документация и сетевой шнур. Без преувеличения можно сказать, что это богатый комплект поставки для блока питания.

Особенности и характеристики

Наиболее важная особенность данной модели – соответствие стандарту 80 Plus Gold, что означает КПД более 87% при нагрузках в 20, 80 и 100% от номинала. Именно благодаря этому Seasonic X-400 рассеивает очень малое количество тепла, и, как следствие, способен обходиться без активного охлаждения.

Устройства с мощностью в 400 ватт на сегодняшний день являются «средним классом» среди блоков питания. Отметим, что Х-400 при этом обеспечивает силу тока в 33 ампера по линии +12V, что является очень высоким результатом. Это означает, что блок легко обеспечит необходимым электропитанием даже мощные процессоры, материнские платы и видеокарты.

Еще одна приятная особенность Х-400 – модульные кабеля питания. Те из них, которые остались неиспользованными после сборки компьютера можно отсоединить, и они не будут собирать пыли и создавать беспорядок внутри системника.

Тестирование

Слово за Ильей, по возможности не сильно растекаться мыслью по древу – наиболее характерные диаграммы, тесты, их комментарий. В т.ч. используем не только тестовый стенд, но и мощный комп – «реальные условия».

Все аналогично 460-тому.

Данный БП с честью справился с тестами, даже с такой мощной конфигурацией как у нас (топовый i7, мощная видеокарта GTX 480, high-end материнская плата.

Итоги

Подводя итоги, можно сказать, что Seasonic X-400, несмотря на то, что является младшей моделью в семействе «иксов», оказался очень качественным и мощным блоком питания, возможности которого превышают стандарты своего класса. Ну и конечно самое важное, что на основе Х-400 вполне можно собрать почти бесшумный компьютер, позаботившись, конечно, о хорошем корпусе и оптимальных воздушных потоках внутри него.

| Seasonic X-400 (SS-400FL Active PFC F3) |
| --- |
| Номинальная мощность | 400 Вт |
| Тип | ATX 12V / EPS12V |
| Габариты | 160 х 150 х 86 мм |
| Стандарт эффективности | 80 Plus Gold |
| Комплект поставки | Блок питания, чехол, документация, комплект модульных кабелей, сумка, |
| Особенности | Модульное подключение кабелей, пассивное охлаждение, преобразование DC to DC, рекордный КПД |
| Гарантия | 5 лет |

Титры к Seasonic X-400

Номинальная мощность: 400 Вт

Габариты: 160 х 150 х 86 мм

Соответствие стандарту КПД 80 Plus Gold

Модульное подключение кабелей

Пассивное охлаждение

Гарантия: 5 лет

Общие Итоги (Слово за Юрой!)

Комментарий специалиста: Юрий Кученко, эксперт по электротехнике

# Comments

Нужен ноутбук или компьютер для работы со стендом. OС любая Windows, 1 порт USB.

70-80Вт номинал, 150Вт разгон

погоды не строит.

520Вт пара, 260 одна в OCCT GPU.

И цифры аналогичные? Тут нужен конкретный текст, что ты будешь говорить.

Такого файла во вложении нет

Если нужно, то оставим и тесты с перегрузкой.

Какой текст будешь говорить? Тоже нужно прописать сюда.

Юра, так годится? =)